Anzugsmomente in Nm	PX	SF

MOTOR

Zündkerze 18-24 18-24

Muttern zur Gehäusehälftenbefest.	13-15	13-15

Kupplungsbefestigungsmutter	40-45	40-45

Mutter zur Vorgelegebefestigung/Primärzahnrad	30-35	50-55

Mutter zur Lüfterradbefestigung	60-65	45-50

Mutter zur Kickstarterbefestigung	23-26	23-26

Anschlußstutzen des Auspufftopfes/Krümmermuttern	75-80

Mutter zur Befestigung des Auspuffes am Zylinder	16-26	8-10

Bolzen zur Bef. des Auspuffes am Motorgehäuse	33-53	18-20

Schrauben des Kupplungsdeckels	6-8	8-10

Vergaser Befestigungschraube/Ansaugstutzen	16-20	8-10

Pick Up Befestigungschraube	2-2,5	2-2,5

Ankerplatte Befestigungschraube	3-4	3-4

Befestigungmutter des Anlassers	10-15	-

Untere Befestigungsschraube des Anlassers	6-8	-

ZYLINDER/ZYLINDERKOPF

Zylinderkopfmutter M7	16-18

Zylinderkopfmutter M8	20-22

Zylinderflanschmutter M7	13-15

Zylinderkopfschraube M/	13-18

VORDERRAD-AUFHÄNGUNG

Muttern zur Bef. der oberen Stoßdämpfer-Abstützplatte	20-27	20-27

Mutter zur oberen Stoßdämpferbefestigung	30-40	30-40

Mutterschraube zur unteren Stoßdämpferbef.	20-27	20-27

Schraube z.Bef. d. Excenterbremsnocke (Lusso/PK XL)	7-10	7-10

Mutter des Bremsschlüssels (Bremsarm Lusso/PK XL)	7-10	7-10

LENKUNG

Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers	50-60*	50-60*

Nutmutter des oberen Lenkkopflagers PX/ Lusso/PK	30-40	30-40

Nutmutter des oberen Lenkkopflagers T5/COSA/PK XL 2	80-90	80-90

Nutmutter zur Lenkerbefestigung T5/COSA/PK XL 2	55-65	55-65

Bolzen zur Lenkerbefestigung	30-44	30-44

*Nachdem das Anzugsmoment 50-60Nm erreicht ist, Schlüssel um ca 1/4 Umdrehung (80-90°) zurückdrehen.

HINTERRAD AUFHÄNGUNG

Mutter der Motor-Schwingachse am Fahrgestell	60-75	38-52

Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung	13-23	16-25

RÄDER

Mutter der Hinterradachse	90-110	90-110

Mutter zur Felgenbefestigung (vorn und hinten)	20-27	20-27

PK Zündung; Messwerte

ZÜNDSPULE (BLACKBOX):

Messen zwischen	Wert	zul. Toleranz

Massestecker und Weiß	0,0 Ohm	0,0 Ohm

Massestecker und Rot	0,5 kOhm	50 Ohm

Massestecker und Grün	116 kOhm	3,0 kOhm

Zündkabel und Weiß	4,2 kOhm	0,2 kOhm

Zündkabel und Rot	4,6 kOhm	0,3 kOhm

Zündkabel und beide Grüne	120 kOhm	3,0 kOhm

ZÜNDUNGSGRUNDPLATTE (ANKERPLATTE):

Bauteil	Messen zwischen	Wert	zul. Toleranz

Pick-Up	Masse und Rot	110 Ohm	5,0 Ohm

Ladespule	Masse und Grün	500 Ohm	20 Ohm

Beim messen die Zündung einschalten!